Sun Dome Lumber Base for:			        15’10”x40’6”-is

actual size-outside

dimension.

49 ½”

10’

49 ½”

----------------------------------34’8”----------------------------------------

2’ 11”

2x4

5/8”

11/16”                            	NOT TO SCALE

# Text boxes

16’x40’

Board Length			Amount

10’				2

4’ 1.5”				4 (45 Degrees)

34’8”				2

Use any lengths you like to make up the 34’8” boards.